## Slide 1: 基于eBPF的高性能分布式文件系统存储访问优化
小组成员：
常文正，于硕，刘兆宸，赵浩怡，龚劲铭

## Slide 2: 汇报内容
What：我们要干什么
Why：我们的出发点
How：我们的实现方案

## Slide 3: What？
什么是分布式文件系统
什么是eBPF
管理的物理存储资源不直接连接在本地节点上
物理资源通过计算机网络与离散的不同节点相连
用户公开的公共目录可以被其他客户机访问
Extended Berkeley Packet Filter
可编程的内核技术
优点：高效、灵活、安全的内核编程能力，不需修改内核源码动态改变内核行为

## Slide 4: ebpf的特点
Maps
可以在不修改内核源代码的情况下，动态地改变内核的行为
提供高效、灵活、安全的内核编程能力，而不需要重新编译或重启内核。

## Slide 5: 开发工具链：BCC
大部分基于C和C++实现
Python实现对BCC应用层的接口封装

## Slide 6: Why？
提高分布式文件系统IO性能的思路
网络IO优化：如使用高性能网络设备、采用分布式存储技术、使用协议优化
存储设备优化：如使用高速SSD设备、用数据分布技术、使用RAID技术
数据访问优化：如采用数据预读技术、进行缓存优化、使用数据分区存储技术
内存管理优化：如优化系统内存参数、整理内存碎片
引入新技术：如eBPF和XDP技术，可以在内核中优化文件系统的IO操作

## Slide 7: 传统IO模型
传统数据传输
多次的数据拷贝
频繁的上下文切换
性能瓶颈
额外的CPU开销
额外的系统调用开销
增加内存带宽的消耗

## Slide 8: 现有的 优化思路：
Mmap:
建立内核读缓冲区与用户空间缓冲区的虚拟内存映射
优化读性能，无法优化写性能
节省一次用户缓冲区与内核缓冲区间CPU拷贝
内存映射可能导致内存不足或内存浪费

## Slide 9: 现有的 优化思路：
Splice：
在内核缓冲区和网络缓冲区之间建立管道
避免数据在用户空间和内核空间之间的来回拷贝
避免内核缓冲区和网络缓冲区之间的 CPU 拷贝操作
用户程序不能对IO数据进行修改

## Slide 10: 我们提出的新思路：
eBPF：
独特的map机制减少数据拷贝次数
可以减少用户态与内核态之间的上下文切换
可以利用各种内核缓冲区
安全检测机制可以提高程序运行的安全性
允许在加速文件传输的同时对文件进行细粒度的操作
可以实现内存缓存和预读机制
程序可以在运行时动态修改

## Slide 11: How？
DFS的部署
初步部署开源社区版JuiceFS
实现单机的性能优化
实现集群的IO性能优化
实现在DisGraFS上的适配
eBPF程序的编写与装载
为文件系统提供eBPF支持
设计新的映射类型以支持用户空间和内核的通信和高效IO
修改文件系统驱动程序调用写好的eBPF程序
IO性能优化效果检测
用于运行性能测试的软件工具
Prometheus
Grafana
Iostat
……

## Slide 12: 技术依据
DMA
将数据直接从磁盘读到内核空间页缓冲中，或者将数据从内核空间页缓冲直接写回到磁盘上，但是不能直接在用户地址空间和磁盘之间进行数据传输。
数据在传输过程中需要在应用程序地址空间（用户空间）和内核缓冲（内核空间）之间进行多次数据拷贝操作。
eBPF 和 XDP 是基于 eBPF 实现的高性能、可编程的数据平面技术。XDP 位于网卡驱动层，当数据包经过 DMA 存放到 ring buffer 之后，分配 skb 之前，即可被 XDP 处理。这样，可以通过使用 eBPF 和 XDP 来减少数据拷贝次数，并直接将 DMA 读取到内核空间页缓冲中的数据通过 xdp 进行网络数据传输来提高数据传输效率
XDP

## Slide 13: 实现思路
传统DFS
eBPF程序进行数据处理
传统DFS存储节点通常是通过read读取数据后经过数据处理再通过write发送给客户端，这样会涉及到多次的数据拷贝和上下文切换，可能导致性能瓶颈。
使用eBPF来拦截系统调用，例如read和write系统调用，在内核态中直接完成数据传输和处理，并将处理好的结果返回给用户态程序，从而减少数据从内核态到用户态的拷贝。
优化网络数据包的处理，例如在网络数据包接收时，可以使用eBPF来拦截网络数据包，并在内核态中直接进行数据处理和转发，从而减少数据在内核态和用户态之间的拷贝。

## Slide 14: 实现流程
编写并挂载eBPF程序
Bpf（）系统调用
传递eBPF字节码与参数
绑定eBPF程序
基于bcc完备的工具链
将eBPF程序与特定事件绑定
拦截/替换传统文件系统接口
eBPF程序被触发后自动执行
处理数据后返回结果

## Slide 15: 谢谢
FutureWithinBuzzyBees：
常文正 于硕 刘兆宸 赵浩怡 龚劲铭