## Slide 1: 基于eBPF与DIsgrafs的文件系统网络IO优化
小组成员：
常文正，于硕，刘兆宸，赵浩怡，龚劲铭

## Slide 2: 汇报内容
1.DisGraFS优化
2.XDP网络优化
http_filter
CPU’s balance
Socket_redirect
AF_XDP

## Slide 3: Disgrafs 优化

## Slide 4: 原来的Disgrafs
客户端依赖大(需要安装JuiceFS)
无法真正上传/下载文件
打标文件类型过少
安全性较差，缺少安全性检验
速度较慢，文件信息需要在mainserver与tagserver之间反复传递
客户端存在代码过期、环境依赖严重等问题

## Slide 5: 现在的Disgrafs
摆脱客户端依赖
修复了原有DisGraFS存在的问题
优化WebPage逻辑，实现网页端上传、下载、删除文件等一系列文件操作
修复tagserver打标API过期问题
扩展打标类型

## Slide 6: 搜索tag

## Slide 7: 上传文件——mainserver

## Slide 8: 打标——tagserver
Mainserver更新数据库

## Slide 9: 上传文件——用户端

## Slide 10: 打标效果

## Slide 11: 下载文件

## Slide 12: 下载文件

## Slide 13: 删除文件

## Slide 14: 网络IO优化
提高分布式文件系统IO性能的思路
网络IO优化：如使用高性能网络设备、采用分布式存储技术、使用协议优化
引入技术：如eBPF和XDP技术，可以在内核中优化文件系统的IO操作

## Slide 15: EBPF特点
Maps
不修改内核源代码动态地改变内核的行为
事件驱动，在内核或应用程序通过钩点（hook）时运行
BPF maps实现用户空间和内核空间数据交换

## Slide 16: 传统IO模型
传统数据传输
多次的数据拷贝
频繁的上下文切换
性能瓶颈
额外的CPU开销
额外的系统调用开销
增加内存带宽的消耗

## Slide 17: 我们提出的新思路：
eBPF：
独特的map机制减少数据拷贝次数
可以减少用户态与内核态之间的上下文切换
可以利用各种内核缓冲区
安全检测机制可以提高程序运行的安全性
允许在加速文件传输的同时对文件进行细粒度的操作
可以实现内存缓存和预读机制
程序可以在运行时动态修改

## Slide 19
XDP -Theory
XDP是一个基于eBPF的框架，可以在BPF应用程序中执行高速数据包处理。
XDP可用于在eBPF架构中实现高性能数据包处理，主要使用内核旁路技术。这大大减少了内核所需的开销，因为它不需要处理上下文切换、网络层处理、中断等。

## Slide 20
XDP -Theory
创建BPF虚拟机
PROG钩子挂载
提取映射id，并映射到虚拟文件系统
可以访问该map.编译XDP相应代码，对数据包进行处理

## Slide 21
XDP -Theory

## Slide 22
XDP基本操作
XDP_DROP – 丢弃
XDP_PASS –正常转发到用户空间
XDP_TX – 转发到接收的同一网络接口。
XDP_REDIRECT –重定向。

## Slide 23: How？
DFS的部署
实现在DisGraFS上的适配
eBPF程序的编写与装载
为文件系统提供eBPF支持
设计新的映射类型以支持用户空间和内核的通信和高效IO
修改文件系统驱动程序调用写好的eBPF程序
IO性能优化效果检测
用于运行性能测试的软件工具
Prometheus
Grafana
Iostat
……

## Slide 24
XDP实现http filter
创建BPF虚拟机
PROG钩子挂载
提取由上述程序创建的sockhash映射的id，并将该映射固定到虚拟文件系统
访问map. 对数据包进行处理(不符合就DROP,符合就PASS)

## Slide 25
XDP实现bypass
创建BPF虚拟机
PROG钩子挂载
提取由上述程序创建的sockhash映射的id，并将该映射固定到虚拟文件系统
访问map. 对数据包进行处理(进行转发或XDP_REDIRECT)

## Slide 26
XDP实现CPU负载均衡
1. 提高系统的并发处理能力：通过将数据包分散到多个CPU上处理，可以提高系统的并发处理能力。这样可以避免某些CPU负载过高，而其他CPU负载较低的情况，实现系统资源的合理分配，提高系统的整体性能和效率。
2. 提高系统的容错性：通过将数据包分散到多个CPU上处理，即使其中一个CPU出现故障或负载过高，其他CPU仍然可以继续处理数据包，确保系统的可用性和稳定性。
为什么？

## Slide 27
XDP实现CPU负载均衡
hook点的设置：b.attach_xdp(in_if, in_fn, flags)
将 XDP 程序附加到指定的网络接口上，XDP 程序的 hook 点是数据包到达网络接口之后、进入内核网络协议栈之前。

## Slide 28
XDP实现CPU负载均衡
如何实现？
bpf map来帮忙！

## Slide 29
XDP实现CPU负载均衡

## Slide 30
XDP实现CPU负载均衡
1. 轮询（Round Robin）
2. 最少连接（Least Connection）
3. 加权轮询（Weighted Round Robin）
4. 加权最少连接（Weighted Least Connection）
5. 动态加权轮询
...
CPU负载平衡算法

## Slide 31
XDP实现CPU负载均衡

## Slide 32
XDP实现CPU负载均衡

## Slide 33
XDP实现CPU负载均衡
测试结果总结：
Tcp_InSegs: 接收的TCP报文段数量。
Tcp_OutSegs: 发送的TCP报文段数量。
这些指标表示接收和发送的TCP报文段数量，可以用于监测网络的数据传输情况和活跃度。较高的数值可能表示较大的数据传输量，但同时也可能暗示网络拥塞或重传情况。

## Slide 34
XDP实现socket_redirect：基本原理
目标：在网络socket通信端位于同一主机上时，使用ebpf程序实现套接字数据重定向从而加速网络。
ebpf程序一：hook点位于socket层，负责拦截所有 TCP socket connection 事件，然后将 socket 信息存储到一个全局映射中（BPF_MAP_TYPE_SOCKHASH）；
ebpf程序二：hook点在协议族与tc层之间，拦截所有sendmsg() 系统调用，然后从 map 中查询发出者socket的对接端，之后直接将数据重定向到对端。

## Slide 35
XDP实现socket_redirect：代码核心

## Slide 36
XDP实现socket_redirect：代码核心
1、 挂载bpf文件系统以便固定SOCKHASH_MAP
2、编译、加载(load)、绑定 (attach)
bpf_sockops
3、编译、加载、绑定
bpf_tcpipbypass

## Slide 37
XDP实现socket_redirect：实机运行
bpftool prog show显示所有已被加载到内核中的bpf程序，使用特定的map_id 可以访问ebpf特定映射对象。
通过跟踪显示同一主机上正在进行的ipv4数据包bypassing tcp/ip协议栈

## Slide 38
XDP实现socket_redirect：性能分析
利用netperf工具，在不同的请求响应大小、不同测试时间（本图为90s）下，对ebpf绕过协议栈与未绕过协议栈时的响应网络延迟时间进行对比，可见在响应数据量较小时两者性能差别不大，在响应数据量较大时ebpf程序路径要明显优于tcp栈路径。

## Slide 39
XDP实现socket_redirect：性能分析
同样利用netperf工具，在不同的请求响应大小、不同测试时间（本图为90s）下，对ebpf绕过协议栈与未绕过协议栈时的事务量处理速率进行对比，可见大多数情况下ebpf路径优于协议栈路径，但这种优化性能不太稳定，且随着响应数据量的增加两者性能可能趋于相似。

## Slide 40
XDP实现socket_redirect：性能分析
最后同样利用netperf工具，在不同的rx缓冲池大小、不同测试时长下，对ebpf绕过协议栈与未绕过协议栈时的网络吞吐量进行对比，可见tcp路径的平均性能要优于ebpf，这是因为linux自带的Nagle算法优化程度要优于ebpf路径。
Nagle's algorithm 的主要原则是尽可能将较小的数据包合并成更大的数据块进行传输，以减少网络传输的开销。具体来说，该算法将数据缓冲区中的数据累积到一个最大的 TCP Maximum Segment Size (MSS) 之前，然后再发送。这样可以减少网络上的报文段数量，提高带宽利用率。

## Slide 41
AF_XDP——用户态网络协议栈的新思路！
xdp 没有完全绕过内核，但是可以让包跳过内核的网络栈，直接从用户空间读取，可以通过 `AF_XDP` 的 `XDP_REDIRECT` 语义实现。
使用socket()创建xsk
每个xsk有两个ring：RX/TX
  RX用来接收、TX用来发送
  RX和TX可共享同一UMEM（减少数据拷贝）
UMEM也有两个ring：FILL/COMPLETION
  使用 FILL RING 向内核发送可以承载报文的 addr (该 addr 指向UMEM中某个chunk)，以供内核填充RX数据包数据
  COMPLETION RING包含内核已完全传输的 chunks 地址，可以由用户空间再次用于 TX 或 RX

## Slide 42
AF_XDP收发包过程
XSK的操作涉及四个Ring：RX、TX、Fill和Completion Ring；都是单生产者单消费者（SCSP）模型
ring就是一个固定长度的数组，并且同时拥有一个生产者和一个消费者，生产者向数组中逐个填写数据，消费者从数组中逐个读取生产者填充的数据，生产者和消费者都用数组的下标表示，不断累加，像一个环一样不断重复生产然后消费的动作，因此得名ring。

## Slide 43
AF_XDP收发包过程
XSK的操作涉及四个Ring：RX、TX、Fill和Completion Ring；都是单生产者单消费者（SCSP）模型
收包过程
收包过程是由XDP程序触发的，但是XDP程序收包，需要依赖用户态程序填充FILL RING，将可以承载报文的desc告诉XDP程序

## Slide 44
AF_XDP收发包过程
XSK的操作涉及四个Ring：RX、TX、Fill和Completion Ring；都是单生产者单消费者（SCSP）模型
发包过程
发包真的没啥好说的。初始化的时候不用管，想发包的时候直接就发啦。

## Slide 45
AF_XDP收发包过程
XSK的操作涉及四个Ring：RX、TX、Fill和Completion Ring；都是单生产者单消费者（SCSP）模型

## Slide 46
AF_XDP需要哪些准备？
创建AF_XDP的socket
AF_XDP的socket照样还是socket😃

## Slide 47
AF_XDP需要哪些准备？
为UMEM申请内存
前面提到UMEM是一块包含固定大小chunk的内存，我们可以通过malloc/mmap/hugepages申请。。

## Slide 48
AF_XDP需要哪些准备？
向xsk注册UMEM
addr就是UMEM内存的起始地址；
len是整个UMEM内存的总长度；
chunk_size就是每个chunk的大小；
headroom，如果设置了，那么报文数据将不是从每个chunk的起始地址开始存储，而是要预留出headroom大小的内存，再开始存储报文数据，headroom在隧道网络中非常常见，方便封装外层头部；

## Slide 49
AF_XDP需要哪些准备？
创建FILL / COMPLETION RING
创建ring的过程主要是初始化 producer 和 consumer 的下标，以及创建ring数组。

## Slide 50
AF_XDP需要哪些准备？
将FILL RING 映射到用户态
需要先借助xsk_get_mmap_offsets() 函数获取内核中ring结构各成员的偏移，以便mmap()之后准确识别内存中各成员位置
Ring所在内存结构分布

## Slide 51
AF_XDP需要哪些准备？
将COMPLETION RING 映射到用户态
与FILL RING的映射相同

## Slide 52
AF_XDP需要哪些准备？
创建RX RING和TX RING然后mmap
其实这里和 FILL RING 以及 COMPLETION RING的做法基本完全一致，这边仅贴出创建部分的代码

## Slide 53
AF_XDP需要哪些准备？
调用bind()将AF_XDP socket绑定的指定设备的某一队列
结尾这块和一般socket处理相同

## Slide 54
AF_XDP内核态程序
过滤出IPv4 TCP报文，将其redirect到XSK，其余数据包则是通过XDP_PASS给内核去继续处理
AF_XDP 利用了 bpf_redirect_map() 函数以及 BPF_MAP_TYPE_XSKMAP 类型的 map 实现将报文重定向到用户态程序。

## Slide 55
AF_XDP用户态程序
既然是redirect到用户空间，主要工作都在用户空间，包括创建umem、xsk、处理各个ring收发包、处理数据包等。

## Slide 56
AF_XDP用户态程序
既然是redirect到用户空间，主要工作都在用户空间，包括创建umem、xsk、处理各个ring收发包、处理数据包等。

## Slide 57
AF_XDP用户态程序
既然是redirect到用户空间，主要工作都在用户空间，包括创建umem、xsk、处理各个ring收发包、处理数据包等。

## Slide 58
AF_XDP用户态程序
既然是redirect到用户空间，主要工作都在用户空间，包括创建umem、xsk、处理各个ring收发包、处理数据包等。

## Slide 59
AF_XDP用户态程序
既然是redirect到用户空间，主要工作都在用户空间，包括创建umem、xsk、处理各个ring收发包、处理数据包等。

## Slide 60
AF_XDP用户态程序
既然是redirect到用户空间，主要工作都在用户空间，包括创建umem、xsk、处理各个ring收发包、处理数据包等。

## Slide 61
AF_XDP用户态程序
既然是redirect到用户空间，主要工作都在用户空间，包括创建umem、xsk、处理各个ring收发包、处理数据包等。

## Slide 62
AF_XDP用户态程序
既然是redirect到用户空间，主要工作都在用户空间，包括创建umem、xsk、处理各个ring收发包、处理数据包等。

## Slide 63
AF_XDP用户态程序
既然是redirect到用户空间，主要工作都在用户空间，包括创建umem、xsk、处理各个ring收发包、处理数据包等。

## Slide 64
AF_XDP用户态程序
既然是redirect到用户空间，主要工作都在用户空间，包括创建umem、xsk、处理各个ring收发包、处理数据包等。

## Slide 65
AF_XDP用户态程序
既然是redirect到用户空间，主要工作都在用户空间，包括创建umem、xsk、处理各个ring收发包、处理数据包等。

## Slide 66
AF_XDP用户态程序
用户态程序的主要功能是创建和配置 AF_XDP（xsk）套接字，并使用该套接字接收和处理数据包。它还包括加载和附加自定义的 XDP 程序，设置内存锁定限制，分配缓冲区内存等。

## Slide 67
AF_XDP测试环境下运行实例
测试环境对虚拟机不断发送请求
用户态xdp程序挂载对应的内核态xdp程序并运行相应的数据状态监视

## Slide 68
AF_XDP测试环境下运行实例
通过xdp-loader可以查看挂载的xdp程序状态

## Slide 69: 总结
项目进展
项目总结

## Slide 70: 项目进展
展望与完善

## Slide 71
项目总结
本项目部署了分布式图文件系统DisgraFS，在功能方面和IO方面分别进行了优化
功能方面：摆脱对客户端的依赖，更新打标API，完善打标类型
IO方面：http_filter、CPU‘s balance、socket_redirect、AF_XDP
展望：我们希望继续完善该项目，如为客户端搜索添加相关语义推测、基于tc_bpf完善对出站流量的控制等，进一步提高其IO性能

## Slide 72: 谢谢
FutureWithinBuzzyBees：
常文正 于硕 刘兆宸 赵浩怡 龚劲铭